## Slide 1
MATEMÁTICA COMPUTACIONAL APLICADA
Aula 09
Introdução a Circuitos Digitais
Da álgebra booleana às portas físicas — e do meio somador ao coração de qualquer processador.
AND OR NOT NAND NOR XOR
Notes: Aula sem elo direto de continuidade na apresentação — segue direto do que já vimos de álgebra booleana (Aula 06) e K-maps (Aula 07).

## Slide 2
AULA 09 · ROTEIRO
Nesta aula
Portas lógicas e seus símbolos
Cada operação booleana, agora como componente físico.
Da tabela-verdade ao circuito
O caminho completo: especificação → expressão → circuito.
Meio somador (half adder)
O primeiro circuito aritmético — soma dois bits.
Por que álgebra booleana é a base do hardware
Cada literal simplificado vira, literalmente, uma porta a menos.
02
Notes: Esta é a aula em que tudo o que foi abstrato até aqui vira componente físico de verdade.

## Slide 3
ANTES DE COMEÇAR
O que já sabemos
Axiomas booleanos, simplificação algébrica e mapas de Karnaugh já são ferramentas conhecidas.
x + y x · y x̄
três operações, sempre sobre {0, 1}
Hoje: cada uma dessas operações ganha um corpo físico — a porta lógica.
03
Notes: Não é conteúdo novo de lógica — é a mesma matemática, agora com um pé no mundo físico.

## Slide 4
DE OPERAÇÃO BOOLEANA A COMPONENTE
Portas lógicas
Cada operação booleana da Aula 06 vira uma porta física:
Porta | Símbolo | Função
AND | ∧ | 1 só se todas entradas = 1
OR | ∨ | 1 se alguma entrada = 1
NOT | ¬ | inverte
NAND | ⊼ | NOT(AND)
NOR | ⊽ | NOT(OR)
XOR | ⊕ | 1 se entradas diferentes
04
Notes: Reforçar que os símbolos são os mesmos da Aula 04 — só o contexto muda, de proposição para porta.

## Slide 5
UM FATO SURPREENDENTE
NAND é universal
Qualquer circuito pode ser construído só com portas NAND (ou só NOR). Isso simplifica a fabricação de chips: uma linha de produção especializada numa única porta.
Notes: É a mesma ideia do Nand2Tetris — construir um computador inteiro a partir de uma única porta.

## Slide 6
PROVANDO O FATO
Por que NAND é universal
Escrevendo NAND(x,y) = (x·y)‾, conseguimos montar NOT, AND e OR só com ela:
NOT
x̄ = NAND(x, x)
(x·x)‾ = x̄
AND
xy = NAND(NAND(x,y), NAND(x,y))
NAND seguido de NOT
OR
x + y = NAND(x̄, ȳ)
De Morgan: (x̄·ȳ)‾ = x+y
06
Notes: AND fica pronto negando o resultado do NAND duas vezes — a segunda negação vem do próprio NAND aplicado ao já-negado.

## Slide 7
CONFIRMANDO
AND e OR, construídos só com NAND
As colunas construídas batem exatamente com AND e OR de verdade.
x | y | NAND | AND via NAND | OR via NAND
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0
Quatro linhas, duas fórmulas confirmadas — sem precisar de nenhuma outra porta física.
07
Notes: Esta é a mesma checagem cruzada que fizemos com álgebra e K-map nas aulas anteriores — só que agora provando algo sobre hardware.

## Slide 8
JUNTANDO O SEMESTRE INTEIRO
Da lógica ao circuito
Um circuito combinacional implementa uma função booleana — o fluxo conecta tudo o que vimos até aqui.
Especificação
→
Tabela-verdade
Aula 04
→
Expressão / SOP
Aula 06
→
Simplificação / K-map
Aula 07
→
Circuito com portas
Aula 09
Cada seta já foi construída em uma aula diferente — hoje fechamos o ciclo.
08
Notes: Vale apontar para trás no material: cada seta desse fluxo já foi ensinada como aula própria.

## Slide 9
PRIMEIRO CIRCUITO ARITMÉTICO
Meio somador (Half Adder)
Soma dois bits A e B, produzindo a soma S e o "vai-um" (carry) C:
A | B | S | C
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
S = A ⊕ B C = A · B
09
Notes: Das colunas saem as duas expressões diretamente, igual sempre fizemos com SOP.

## Slide 10
VIRANDO CIRCUITO
O meio somador em portas
As mesmas entradas A, B alimentam duas portas diferentes, em paralelo:
A, B
→
XOR
→
S
A, B
→
AND
→
C
Duas portas, duas saídas — nenhuma delas depende da outra.
10
Notes: É um circuito combinacional puro: sem realimentação, sem memória — a saída depende só da entrada atual.

## Slide 11
UM MOMENTO DE RECONHECIMENTO
Nada disso é novo
S é exatamente o XOR que já vimos na Aula 06, e C é um simples AND. O meio somador nada mais é do que duas portas já conhecidas, combinadas.
meio somador = XOR + AND, sem nada mais
11
Notes: Reforçar: todo circuito "novo" daqui pra frente vai ser recombinação de portas que a turma já domina.

## Slide 12
Simulando o meio somador
Antes de existir em silício, todo circuito é simulado em código — as mesmas operações bit a bit que já usamos desde a Aula 06.
Notes: Mesma base de sempre: ^ é XOR, & é AND, em Python e em C#.

## Slide 13
MEIO SOMADOR EM CÓDIGO
half_adder / HalfAdder
XOR e AND, exatamente como nas expressões do Slide 9.
HalfAdder.cs
static (int soma, int carry) HalfAdder(
int a, int b)
{
int soma = a ^ b;
int carry = a & b;
return (soma, carry);
}
half_adder.py
def half_adder(a, b):
soma = a ^ b # XOR
carry = a & b # AND
return soma, carry
for a in (0, 1):
for b in (0, 1):
print(a, b, "->", half_adder(a, b))
13
Notes: Rodar de verdade: as 4 linhas de saída batem com a tabela do Slide 9.

## Slide 14
UM PASSO ALÉM
Somador completo (Full Adder)
O meio somador não considera um "vai-um" de entrada. O full adder soma A, B e Cin:
A | B | Cin | S | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
14
Notes: 8 linhas porque agora são 3 variáveis de entrada — mesmo princípio de sempre.

## Slide 15
DAS COLUNAS PARA A FÓRMULA
Expressões do full adder
S = A ⊕ B ⊕ Cin
Cout = AB + Cin(A ⊕ B)
Cout vale 1 quando A e B já são 1, ou quando o carry de entrada "empurra" a soma A⊕B para 1.
15
Notes: Confirmar mentalmente com uma linha da tabela do Slide 14, por exemplo A=1,B=1,Cin=1: S=1, Cout=1.

## Slide 16
CONSTRUINDO COM O QUE JÁ TEMOS
Full adder = dois half adders
Encadeando dois meios somadores e um OR para combinar os carries:
A, B
→
1º half adder
→
s1
s1, Cin
→
2º half adder
→
S
c1, c2
→
OR
→
Cout
c1 = carry do 1º half adder c2 = carry do 2º half adder
16
Notes: Exatamente o que o Exercício 4 pede para implementar em código — este diagrama é o gabarito visual.

## Slide 17
ESCALANDO PARA N BITS
Da soma de 1 bit à ULA
Encadeando n full adders — o Cout de um vira o Cin do próximo — construímos somadores de n bits: a base da ULA (unidade lógica e aritmética) de qualquer processador.
FA bit0
Cout → Cin
→
FA bit1
Cout → Cin
→
FA bit2
Cout → Cin
→
FA bit3
Cada bit soma o que sobrou do bit anterior — exatamente como somar à mão, coluna por coluna.
17
Notes: Esse encadeamento é literalmente como somamos à mão: unidade, depois dezena, carregando o "vai um".

## Slide 18
POR QUE ISSO IMPORTA
Aplicações
ULA / CPU
Somadores, comparadores e multiplexadores são circuitos booleanos.
Memórias e registradores
Portas realimentadas guardam bits.
Controle
Decodificadores traduzem instruções em sinais.
18
Notes: Boa hora para perguntar: onde mais a turma já usou um desses sem perceber?

## Slide 19
Hora de praticar
Quatro exercícios: circuito, meio somador, NAND universal e um desafio com full adder.
Notes: Cada exercício tem gabarito no slide seguinte — resolver antes de virar a página.

## Slide 20
EXERCÍCIO 1
Desenhando o circuito
Desenhe (ou descreva) o circuito de f = Ā·B + A·B̄. Que porta única equivale a ele?
f = Ā·B + A·B̄
Circuito (portas usadas):
_______________________________________________
Porta única equivalente: _______________________
20
Notes: Esta fórmula já apareceu no Slide 9 da Aula 07 — a resposta deve soar familiar.

## Slide 21
GABARITO · EXERCÍCIO 1
Desenhando o circuito
A, B
→
XOR
→
f
Ā·B + A·B̄ é exatamente a definição de XOR — o circuito inteiro colapsa numa única porta.
Porta equivalente: XOR
21
Notes: Reforçar: nem todo circuito precisa de várias portas — às vezes a simplificação leva de volta a uma única.

## Slide 22
EXERCÍCIO 2
Tabela do meio somador
Monte a tabela-verdade do meio somador e confira contra a função Python da aula.
A | B | S | C
0 | 0 | ? | ?
0 | 1 | ? | ?
1 | 0 | ? | ?
1 | 1 | ? | ?
22
Notes: Rodar half_adder(a,b) para as 4 combinações e comparar linha por linha.

## Slide 23
GABARITO · EXERCÍCIO 2
Tabela do meio somador
A | B | S | C
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
Idêntica ao Slide 9 e à saída de half_adder(a, b) para as 4 combinações.
23
Notes: Se bateu igual, a implementação está correta — se não, o erro está em trocar XOR por AND ou vice-versa.

## Slide 24
EXERCÍCIO 3
NAND universal
Mostre que NAND é universal: implemente NOT, AND e OR usando apenas NAND, em Python (defina só def nand(x, y): return 1 - (x & y) e construa o resto a partir dela).
nand_universal.py
def nand(x, y): return 1 - (x & y)
def not_(x): return ____________________
def and_(x, y): return ____________________
def or_(x, y): return ____________________
24
Notes: A tabela do Slide 6 já dá a resposta pronta — o exercício é só traduzir para código.

## Slide 25
GABARITO · EXERCÍCIO 3
NAND universal
nand_universal.py
def nand(x, y): return 1 - (x & y)
def not_(x): return nand(x, x)
def and_(x, y): return nand(nand(x, y), nand(x, y))
def or_(x, y): return nand(not_(x), not_(y))
Equivalente em C#: Nand, Not, And e Or seguem a mesma composição, linha a linha.
25
Notes: Cada função usa só nand() e as funções já definidas antes dela — nenhum operador booleano "de fora" é usado.

## Slide 26
EXERCÍCIO 4 · DESAFIO
Full adder de verdade
Implemente full_adder(a, b, carry_in) encadeando duas chamadas de half_adder. Teste todas as 8 combinações de a, b, carry_in.
dica: veja o diagrama do Slide 16 — dois half_adder e um OR nos carries
full_adder.py
def full_adder(a, b, carry_in):
s1, c1 = half_adder(a, b)
s2, c2 = ____________________________________
return ____________________________________
26
Notes: O gabarito está no próximo slide — deixar a turma tentar completar as duas linhas antes de revelar.

## Slide 27
GABARITO · EXERCÍCIO 4
Full adder de verdade
full_adder.py
def full_adder(a, b, carry_in):
s1, c1 = half_adder(a, b)
s2, c2 = half_adder(s1, carry_in)
cout = c1 | c2
return s2, cout
Teste: for a in (0,1): for b in (0,1): for cin in (0,1): print(a,b,cin,full_adder(a,b,cin))
c1 e c2 nunca valem 1 ao mesmo tempo — por isso o | (OR) nunca perde informação.
27
Notes: As 8 combinações devem bater exatamente com a tabela do Slide 14.

## Slide 28
PARA IR ALÉM
Referências
Livros — teoria
TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L.
Sistemas Digitais: princípios e aplicações. Pearson — portas lógicas e circuitos combinacionais.
IDOETA, I. V.; CAPUANO, F. G.
Elementos de Eletrônica Digital. Érica — cap. Circuitos combinacionais (meio somador e somador completo).
NISAN, N.; SCHOCKEN, S.
The Elements of Computing Systems (Nand2Tetris) — construindo um computador a partir de portas NAND. https://www.nand2tetris.org/
28
Notes: Nand2Tetris é a referência que literalmente parte de NAND e chega a um computador completo, jogo de palavras incluído.

## Slide 29
PARA IR ALÉM
Documentação e vídeos
Python — operadores bit a bit
^, & e | (bitwise operations) — a base de todo circuito simulado.
Vídeos
Ben Eater — computador de 8 bits — portas lógicas em hardware real.
Nand2Tetris — half e full adder — construindo a partir de NAND.
Computerphile — por que NAND é universal
29
Notes: Links exatamente como fornecidos pelo professor — nenhuma URL foi inventada.

## Slide 30
FECHANDO O CICLO
Da proposição lógica ao circuito de verdade
Toda a matemática discreta
até aqui já vira hardware.
Do XOR de duas proposições ao somador de um processador inteiro — é a mesma lógica, em escalas diferentes.
Matemática Computacional Aplicada · Aula 09
Notes: Fechamento sem teaser de próxima aula — a numeração do material fonte (Aula 09) não encadeia diretamente com a Aula 07 desta série.